особенно касается замкнутых пространств.

• Никогда не устанавливайте продукт напротив входов и выходов,

используемых для экстренных ситуаций.

• Следите чтобы в цеху, вблизи изделия, было достаточное

количество сертифицированных огнетушителей.

• Воздух, содержащий такие опасные для здоровья частицы

как хром, никель, бериллий, кадмий, свинец и др., нельзя

возвращать обратно в помещение.

- Транспортировка и хранение

  - Упакованный стол сварщика можно транспортировать любым видом транспорта, обеспечивающим его целостность и не допускающим его поломки.

  - Хранение стола сварщика необходимо осуществлять в закрытом помещении с естественной вентиляцией и влажностью не выше 70 %.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации стола сварщика СЗС-1 – один год с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Свидетельство о приемке

  - Стол сварщика СЗС-1 соответствует технической документации и признан пригодным для эксплуатации.

Дата выпуска  ____ _______2022г         Представитель ОТК____________

Изготовитель ООО «ГК СфераПро» г. Санкт-Петербург пр. Северный д. 4 офис 1 тел. (812)374-62-22Стол сварщика серии СЗС-1

Санкт - Петербург

2022 г.

- Назначение изделия

•	применяется в качестве стационарного сварочного поста

•	стол предназначен для установки на нем изделий малых и средних размеров при проведении сварочных, шлифовальных, зачистных и др. работ с одновременным удалением газовой смеси и пыли

Общие сведения

•	ТУ 3862-001-89096777-2012

•	стол подключаются к общезаводской (цеховой) системе вентиляции с одной из двух боковых сторон стола либо сверху, неиспользуемые  присоединительные фланцы закрываются заглушками которые идут в комплекте стола

•	в столе присутствует заслонка для регулирования воздушного потока

•	удаление вредных веществ осуществляться через решетку в столешнице и с задней части стола, крупные частицы образовавшиеся в процессе работ оседают в выдвижном поддоне.

•	защитный экран оборудован съемными шторками при желании их можно разложить для использования длинномерных деталей

•	под столешницей расположена тумба для инструмента сварщика

•	регулируемые по высоте ножки

•	рама стола и обшивка окрашены высококачественной порошковой краской

•	стол оборудован болтами заземления для предотвращения поражения персонала электрическим током

Стол сварщика неповоротный применяется в качестве стационарного сварочного поста. Стол предназначен для установки на нем изделий малых и средних размеров при проведении сварочных, шлифовальных, зачистных и др. работ с одновременным удалением газовой смеси и пыли.

Стол сварщика подключается к общезаводской (общецеховой) системе вентиляции.

- Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габариты рабочего стола (мм) | 1125х1200х1500 |
| Высота рабочей плиты над уровнем пола (мм) | 800-850 |
| Максимально нагрузка на рабочую плиту (кг) до | 500 |
| Напряжение осветительной сети цепей управления (В) | 220 |
| Расход воздуха (куб м/ч.) | 1000-5500 |
| Диаметр присоединительного фланца (мм) | 250 |
| Масса (кг) | 165 |

- Комплект поставки

  - Стол сварщика СЗС-1, шт – 1

  - Паспорт на стол сварщика СЗС-1, шт – 1

4.Меры безопасности

Общая информация

Производитель не несет ответственности за повреждения оборудования или

травмы персонала, вызванные несоблюдением инструкций по безопасности,

приведенных в данном руководстве, или небрежной установкой, использованием,

обслуживанием или ремонтом оборудования, указанного на обложке данного

руководства, или соответствующих аксессуаров.

Отдельные условия эксплуатации или аксессуары могут требовать дополнительных

инструкций по безопасности. При обнаружении потенциальной опасности, при

использовании оборудования, незамедлительно свяжитесь с поставщиком

Пользователь несет полную ответственность за соблюдение местных

правил и норм безопасности. Соблюдайте все применимые правила.

Руководство пользователя

• Каждый работающий с устройством должен быть ознакомлен с

данным руководством и строго соблюдать приведенные в нем

инструкции. Руководитель должен инструктировать персонал в

соответствии с данным руководством и соблюдать все

приведенные указания.

Пользователи

• Данный продукт должен использоваться только авторизованным,

обученным и квалифицированным персоналом. Временный

персонал или обучающиеся сотрудники могут пользоваться

устройством только под присмотром обученных ответственных

инженеров.

Использование по назначению (1)

Данное изделие было разработано как рабочее место со встроенной

системой удаления сварочных газов для задач сварки и шлифовки.

Использование

изделия для других целей считается противоречащим его назначению.

Производитель не несет ответственности за повреждения оборудования

или травмы, полученные при таком использовании.

Технические спецификации

Не изменяйте указаныне в данном руководстве спецификации.

Модификации

Модификация (частей) данного оборудования не допускается.

Использование

• Осмотрите изделие на наличие повреждений. Убедитесь

в работе функций безопасности.

• Проверьте рабочую среду. Не позволяйте неавторизованному

персоналу входить в рабочую зону.

• Защитите продукт от воды и влаги.

• Придерживайтесь здравого смысла. Будьте внимательны и

сосредотачивайтесь на работе. Не используйте продукт под

воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.

• Следите чтобы помещение достаточно проветривалось; это